## Slide 1
Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme A.Ş.
Kemal Can Aytekin
Samet Gündoğdu
RFHotelTV Kurulum Eğitimi
Şubat 2019

## Slide 2
Bölüm - I
Fiziksel Montajlar

## Slide 3
Fiziksel Montajlar
  Montaj için solda resimdeki gibi RFHotelTV sunucusunun üst kapağı açılır. Sağ tarafta resimde görülen RF modülatörü montaj işlemlerine başlamak için bir sonraki slayta geçilir.

## Slide 4
Fiziksel Montajlar
  RF modülatör, konnektöre resimdeki gibi taktıktan sonra bir sonraki slayta geçilir.

## Slide 5
Fiziksel Montajlar
  RF modülatör sunucudaki yuvasına takılır ve sonrasında konnektörün sağ tarafında bulunan boşluk arasına kablo bağı ile sabitledikten sonra bir sonraki slayta geçilir.

## Slide 6
Fiziksel Montajlar
  Anakart ile RF modülatöre bağlı bulunan IDE kablosu resimdeki gibi kablo bağı ile düzenlendikten sonra RFHotelTV sunucusunun üst kapağı kapatılır ve sonraki slayta geçilir.

## Slide 7
Bölüm - II
BIOS Üzerinden Yapılacak İşlemler

## Slide 8
BIOS Üzerinden Yapılacak İşlemler
  Ubuntu Kurulum USB’si USB portuna takılır ve sunucu açılır. Sunucu açılırken klavyeden «delete» tuşuna basılı tutularak BIOS ayarlarına girildikten sonra resimdeki gibi ekrana gelir ve «Advanced Mode» seçeneğine giriş yapılıp bir sonraki slayta geçilir.

## Slide 9
BIOS Üzerinden Yapılacak İşlemler
  Gelen ekranda «Boot» seçeneği tıklandıktan sonra bir sonraki slayta geçilir.

## Slide 10
BIOS Üzerinden Yapılacak İşlemler
  «Boot Override» kısmından takılı olan Ubuntu Kurulum USB’si seçildikten sonra bir sonraki slayta geçilir.

## Slide 11
Bölüm - III
Ubuntu Kurulumu

## Slide 12
Ubuntu Kurulumu
  Gelen ekranda «Install Ubuntu» seçeneği tıklandıktan sonra bir sonraki slayta geçilir.

## Slide 13
Ubuntu Kurulumu
  Ubuntu kurulumuna hazırlık ekranında seçenekler işaretlenir ve «Continue» seçeneği tıklandıktan sonra bir sonraki slayta geçilir.

## Slide 14
Ubuntu Kurulumu
  Kurulum seçenekleri menüsünde «Erase disk and install Ubuntu» seçeneği işaretlenir ve «Install Now» seçeneği tıklandıktan sonra bir sonraki slayta geçilir.

## Slide 15
Ubuntu Kurulumu
  «Disk seçenekleri» ekranında «Continue» seçeneği tıklandıktan sonra bir sonraki slayta geçilir.

## Slide 16
Ubuntu Kurulumu
  «Your name» ve «Password» bölümleri aşağıdaki tabloya göre doldurulur ve bir sonraki slayta geçilir.
Your Name | Password
VKB00XXX | vestekRFSRV2018

## Slide 17
Bölüm - IV
RFHotelTV Kurulumu

## Slide 18
RFHotelTV Kurulumu
  Masaüstünde sağ tıklanarak «open in terminal» seçilir. Açılan terminalde komut satırına «sudo su» yazılıp «enter» tuşlanır. Root şifresi girilip «enter» tuşlandıktan sonra aşağıdaki komutlar sırası ile çalıştırılır. Kurulum işlemi otomatik olarak başlayacak, tamamlandığında sunucu yeniden başlayacaktır.
cd /usr/local/
python setup

## Slide 19
RFHotelTV Kurulumu
  Sunucuda tarayıcıya 127.0.0.1 adresi yazılır ve aşağıdaki gibi giriş ekranı gelir.
Username | Password
vestek | vestekRF2018

## Slide 20
RFHotelTV Kurulumu
Yönetici paneline kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra açılan ekranın sağ üst köşesinde bulunan VKBxxxxx formatındaki kod Sunucu İsmi adıyla kayıt edilir. Bu isim slaytın sonunda B2B ekibine gönderilecek forma eklenir.

## Slide 21
RFHotelTV Kurulumu
  Sol üstte bulunan Uygulamalar butonuna basılır ve «team» yazılarak TeamViewer 12 programı açılır.

## Slide 22
RFHotelTV Kurulumu
  Lisans sözleşmesi Accept License Aggreement seçeneği tıklanarak kabul edilir.

## Slide 23
RFHotelTV Kurulumu
  TeamViewer 12 programı açıldığında sol tarafta bulunan Your ID bölümünde yazan kod kayıt edilir.

## Slide 24
RFHotelTV Kurulumu
  Programın sistem açılışında otomatik olarak açılması ve uzaktan erişim için statik şifre belirleme işlemleri için ExtrasOptions menüsüne girilir.

## Slide 25
RFHotelTV Kurulumu
  Açılan sayfada «Start TeamViewer with system» seçeneği tıklanır ve işaretli olduğundan emin olunur.

## Slide 26
RFHotelTV Kurulumu
  Solda bulunan Security sekmesine tıklanarak Personal Password bölümünde Password ve Confirm password bölümlerine aşağıdaki değerler girilerek OK seçeneği tıklanır.
Password | Confirm Password
vestekRF2018 | vestekRF2018

## Slide 27
RFHotelTV Kurulumu
  İşlemler tamamlandıktan sonra TeamViewer ID ve verilen statik şifre aşağıdaki formatta b2bsupport@vestel.com.tr adresine gönderilir.
Sunucu İsmi | TeamViewer ID | TeamViewer Şifre
VKB00001 | 102133940 | vestekRF2018

## Slide 28
SON
RFHotelTV Kurulum Eğitimi
Şubat 2019